Aluminiul

Aluminiul, cel main raspandit element metallic din scoarta pamantului, a capatat, in secolul nostrum, o importanta deosebita. Dupa fier, a devenit metalul cu cea mai larga intrebuintare. Datorita proprietatilor sale s-ar putea spune ca fara aluminiu progresul civilizatiei umane si chiar nasterea unor noi domenii de activitate tehnico-industriala, inclusive zborurile cosmice, ar fi de neconceput.

Denumirea aluminiului deriva de la sulfatul dublu de aluminiu si potasiu(alaun), substanta cunoscuta la romani sub denumirea de ,,alumen,, si folosita ca mordant in vopsitorie.

In natura nu se afla in stare libera, ci numai sub forma de combinatii chimice ca oxizi sau silico-aluminati. Cel mai utilizat minereu pentru fabricarea aluminiului este bauxita, in care aluminiul se gaseste, in special, sub forma de hidroxid. Aceasta a fost descoperita pentru prima data in localitatea Les Baux(Franta), de unde i se trage si numele si unde se gaseste in cantitate foarte mare. De asemenea, rezerve importante de bauxita se afla in S.U.A., Australia, Brazilia, India etc.

La noi in tara, bauxita, care constituie principala materie prima pentru fabricarea aluminiului la Slatina, se exploateaza din muntii Bihorului si Padurea Craiului. Zacamintele de bauxita din aceasta zona se cunosc inca din anul 1904 si au fost studiate de profesorul Otto Protoescu si dr. Emil Zamfirescu.

Aluminiul a fost obtinut pentru prima data de H.C. Oersted in 1925 si in anul 1927 de F. Wöhler sustinea ca este unul din metalele cele mai usor corodabile.

Saint-Claire Deville, la Ecole Normale din Paris, prepara si el aluminiul pentru a-i studia proprietatile, cu care ocazie gaseste, dimpotriva, ca este unul dintre metalele care se oxideaza cel mai greu. El constata ca in aer liber aluminiul se conserva excelent, datorita formarii unei pojghite subtiri de oxid care apara restul metalului de coroziune. Este vorba deci de un fenomen cunoscut sub denumirea de pasivizare.

Proprietatile interesante pe care le-a remarcat la aluminiu il determina pe Saint-Claire Deville sa se preocupe intens pentru fabricarea acestui metal. Cu sprijinul financiar al guvernului francez al lui Napoleon al III-lea, el reuseste sa prezinte, in 1855 la Expozitia universala din Paris, o bara de aluminiu, in greutate de cateva zeci de kilograme , obtinuta din bauxita. Deville numeste acest metal foarte usor si stralucitor ca argintul ,,argint de lut,,.

Metoda aplicata de Deville pentru obtinerea aluminiului nu a putut fi insa extinsa deoarece era prea scumpa.

Aluminiul este un metal alb-argintiu si care poseda o mare plasticitate. Cristalizeaza in sistemul cubic cu fete centrate fara a mai avea si alte forme alotropice.

Din punct de vedere al proprietatilor fizice se remarca in primul rand faptul ca este un metal usor, avand o greutate specifica, la 20°C, de 2,7 kg/dm cubi. Datoriat acestei proprietati este intrebuintat, in cantitati mari, ca metal sau sub forma de aliaj in industria aeronautica si navala. De asemenea, utilizarea aliajelor de aluminiu s-a extins si la constructia vagoanelor de cale ferata, un vagon pentru calatori avand o greutate de 2,5 ori mai mica decat a unui vagon similar construit din otel.

De cele mai multe ori in asemenea scopuri se utilizeaza duraluminiu, un aliaj de aluminiu, cupru si magneziu. Pentru cresterea duritatii si a rezistentei la tractiune duraluminiul se supune mai intai unui tratament de calire care consta din incalzirea materialului la 490-510°C si racirea lui in apa.Urmeaza apoi imbatranirea care se face prin mentinerea materialului timp de 4-5 zile la temperatura mediului ambiant. Prin tratamentul de calire si imbatranire, duraluminiul capata o rezistenta de rupere la tractiune similara otelului(40-50daN/mm patrat), iar duritatea Brinell ajunge la valori cuprinse intre 70 si 100.

Dintre proprietatile fizice deosebite pe care le mai are aluminiul trebuie mentionate buna conductibilitate termica si electrica. Datoriat acestor calitati, aluminiul este folosit in industria electrotehnica sub forma de sarma, inlocuind conductorii electrici din cupru care sunt mai scumpi.

Alte proprietati fizice mai importante ale aluminiului sunt: temperatura de topire de 658°C, temperatura de fierbere de 2500°C si caldura specifica, la 20°C, de 0,929 J/g. °C.

Este un metal maleabil si ductil, ale carui proprietati mecanice sunt influentate de impuritatile pe care le contine, precum si de procedeul de prelucrare la care a fost supus. Ca urmare, poate fi tras sub forma de sarma sau laminat in foite subtiri(0,005 mm grosime), utilizate la ambalarea produselor alimentare, farmaceutice si in alte scopuri.

Din punct de vedere tehnologic, aluminiul prezinta urmatoarele caracteristici: temperatura de turnare de 710-730°C, temperatura de prelucrare la cald de 350-450°C si contractie dupa turnare de 1,7%.

Una din cele mai importante proprietati chimice ale aluminiului este rezistenta la coroziune, datorita formarii unei pojghite protectoare de oxid. Aceasta, atat in apa rece cat si in apa fierbinte. Trebuie avut in vedere ca impuritatile sau unele elemente de aliere ii diminueaza rezistenta la coroziune. Este, de asemena, rezistent la actiunea chimica a acidului sulfuric si a acidului azotic, diluati sau concentrati.

Cu hidroxizii alcalini reactioneaza cu degajare de hidrogen, iar cu halogenii formeaza saruri.

O alta proprietate chimica importanta pe care o prezinta aluminiul este marea afiniatate fata de oxigen. Ca urmare, pulberea de aluminiu introdusa in flacara arde degajand o mare cantitate de caldura.

Datorita acestei mari afinitati pentru oxigen, aluminiul este considerat ca un bun agent reducator si de aceea este utilizat la obtinerea unor metale din oxizi, prin metoda aluminotermica.

Fiind un metal cu proprietati deosebite are numeroase utilizari in foarte multe domenii. Ca urmare, productia mondiala de aluminiu, in anul 1980, a atins 15 000 000 tone pe an. Printre tarile producatoare de aluminiu se numara si Romania a carei productie de aluminiu depaseste in prezent 250 000 tone pe an.

Productia de aluminiu la noi in tara a inceput in anul 1965 la Intreprinderea de aluminiu Slatina.

In prezent, aceasta intreprindere se prezinta ca un giggant industrial unde se obtine si se prelucreza aluminiul in bare, tevi, table, benzi, folii etc.

Cea mai mare parte din productia de aluminiu se obtine prin electroliza aluminei topite. Deoarece bauxita contine numeroase impuritati, in prima faza sunt necesare o serie de operatiii pentru obtinerea aluminei pure. Daca bauxita are un continut mai mic de 8% obtinerea aluminei pure se face dupa procedeul Bayer, aplicat si in tara noastra.

Procedeul poarta numele chimistului K.I. Bayer, care l-a conceput si experimentat la Petrograd, la sfarsitul secolului trecut. Potrivit acestui procedeu bauxita macinata este descompusa cu ajutorul unei solutii concentrate de hidroxid de sodiu, la o temperatura de 180-200°C.

In continuare, produsul rezultat din reactie este trecut intr-un bazin cu apa unde aluminatul de sodiu se dilueaza si trece in solutie, iar reziduurile raman pe fundul bazinului sub forma unui mal, numit namol rosu. Dupa decantare si filtrare, solutia de aluminat de sodiu se dilueaza cu apa, operatie care se face intr-un recipient, obtinandu-se descompunerea aluminatului de sodiu.

Alumina hidratata rezultata din reactie precipita, iar hidroxidul de sodium ramane in solutie. Dupa filtrare, alumina hidratata se calcineaza urmand a fi dizolvata in criolit topit si supusa electrolizei, care reprezinta o alta etapa importanta din metalurgia aluminiului.

La temperatura de 950°C, prin trecerea curentului electric, alumina dizolvata se descompune in aluminiu si oxigen care se colecteaza la anod.Electroliza akuminei se face intr-o instalatie formata, in principal, din mai multe vase, de o constructie speciala, numite celule pentru electroliza aluminei. Acestea au forma paralepipedica si sunt captusite in interior cu blocuri presate din carbune amorf care sunt legate la catodul unei surse de curent. Anozii sunt confectionati din tot din carbon si sunt cufundati in baia de alumina si criolit.

Indelungatul proces de obtinere a aluminiului nu se termina dupa ce s-a realizat electroliza aluminei topite. Deoarece aluminiul rezultat contine si impuritati, acesta este supus in final unor operatii de rafinare care se fac atat prin metode termice cat si pe cale electrolitica.

Dupa obtinerea aluminiului cu diverse grade de puritate, lingourile sunt utilizate la obtinerea pieselor turnate, la elaborarea diverselor aliaje sau se prelucreza prin deformare plastica pentru producerea de bare, tevi, sarme etc.