AMPLIFICATORUL DIFERENŢIAL

1. Scopul lucrării este studiul funcţionării amplificatorului diferenţial cu tranzistoare bipolare, măsurarea tensiunilor de ieşire şi a impedanţelor de intrare pentru diferite moduri de excitaţie precum şi influenţa coeficienttului de rejecţie a modului comun asupra acestora.

2. Schema de principiu a amplificatorului diferenţial este reprezentată în fig. 10.1, în care rezistenţa  este rezistenţa de cuplaj a celor doua etaje elementare, unul colector la masă, iar celălalt bază la masă. Având în vedere cele trei moduri posibile de excitaţie a amplificatorului diferenţial precum şi cele trei moduri de culegere a tensiunii de ieşire, este indicat să se lucreze direct cu expresiile tensiunilor  şi , urmând ca amplificări de tensiune să se definească numai pentru moduri particulare de lucru.

Presupunând că tranzistoarele  şi  sunt caracterizate prin parametrii  în conexiunea emitor comun, tensiunile  şi  se pot scrie sub forma:  (10.1) şi  (10.2) , unde s-au folosit notaţiile:

-  şi  - amplificările de tensiune ale tranzistorului  şi respectiv  în montaj emitor la masă, cu aceleaşi sarcini ca şi în circuitul din fig. 10.1, date de releţiile:  (10.3) şi  (10.4).

- ,  - coeficienţii de rejecţie a modului comun, dependenţi de rezistenţa de cuplaj , conform relaţiilor:  (10.5) şi  (10.6).

-  şi  sunt respectiv diferenţa şi suma tensiunilor aplicate pe cele două intrări, adică:  (10.7) şi  (10.8).

3. Pentru un circuit simetric (elementele de circuit simetrice egale, tranzistoare identice si funcţionând în puncte statice de funcţionare identice) se obţin relaţiile:  (10.9),  (10.10),  (10.11),  (10.12).

4. La intrare, amplificatorul diferenţial din fig. 10.1 va fi caracterizat prin curenţii de intrare  (10.13) şi  (10.14) şi depind de modul de excitaţie, de coeficienţii de rejecţie a modului comun,  şi  şi de impedantele de intrare în tranzistoarele  şi respectiv  considerate cu emitorul la masă, adică:  (10.15) şi  (10.16).

În condiţiile unui circuit simetric, se obţin relaţiile:  (10.17) şi  (10.18) cu  (10.19).

5. În cazul în care tranzistoarele au rezistenţe în serie cu emitorul (pentru stabilizarea termică a punctului static de funcţionare şi pentru îmbunătăţirea performanţelor de regim dinamic ale montajului elementar emitor la masă), ca în fig. 10.4, relaţiile obţinute rămân valabile cu modificarea corespunzătoare a parametrilor   cu relaţiile de transformare:  (10.20), (10.21),  (10.22),  (10.23).

6. În cazul unei excitaţii simetrice pe modul diferenţial (, , , ), se obţin la ieşiri tensiuni egale ca amplitudine şi în antifază:  (10.24) şi  (10.25).

Se defineşte amplificarea diferenţială a circuitului ca raportul dintre tensiunea diferenţială de ieşire () şi tensiunea diferenţială de intrare () şi, din relaţiile anterioare rezultă, pentru un circuit simetric:  (10.26).

Datorită nesimetriilor circuitului (oricând prezente), se obţine şi o tensiune de mod comun de ieşire, definită prin relaţia:  (10.27), mărime invers proporţională cu coeficientul de rejecţie a modului comun al circuitului.

7. Pentru o excitaţie diferenţială nesimetrică (, , , ), ca în fig. 10.2, se obţin următoarele relaţii:  (10.28),  (10.29),  (10.30),  (10.31).

Se constată că pentru  se obţin tensiuni de ieşire în antifază şi egale ca amplitudine, dar reduse lajumătate în comparaţie cu excitaţia simetrică, iar impedanţa de intrare va fi aproximativ  (10.32). Cele trei mărimi sunt afectate de coeficientul de rejecţie a modului comun numai când acesta are valori mici.

Relaţii asemănătoare se obţin şi în cazul  şi . Pentru un circuit simetric, rezultă: , mărime ce reprezintă impedanţa de intrare pe modul diferenţial.

8. Excitaţia pe modul comun (, , ) se obţine prin legarea în paralel a celor două intrări, ca în fig. 10.3. Din relaţiile generale date mai înainte, se deduc mărimile electrice ce caracterizează acest mod de excitaţie a amplificatorului diferrenţial: (10.33),  (10.34).

Tensiunile de ieşire au valori mici, dependente de coeficientul de rejecţie a modului comun, . Dacă se defineşte amplificarea pe modul comun ca fiind raportul dintre tensiunea de mod comun de la ieşire () şi tensiunea de mod comun aplicată la intrare (), se obţine:  (10.35). Rezultă şi semnificaţia coeficientului de rejecţie a modului comun:  (10.36), a cărui valoare trebuie să fie cât mai mare.

Amplificările de mod diferenţial şi de mod comun ( şi ), independente de intrare pe modul diferenţial şi pe modul comun ( şi ) şi coeficientul de rejecţie a modului comun () formează parametrii principali ai amplificatorului diferenţial.

9. Mărirea coeficientului de rejecţie a modului comun se poate face prin mai multe metide: în lucrare este ilustrată metodaă măririi rezistenţei de cuplaj, , prin folosirea unui montaj bază la masă ca generator de curent constant.

10. În fig. 10.4 este prezentată schema electrică a unui amplificator diferenţial cu circuit unic de polarizare a bazelor tranzistoarelor. Când excitaţia se face pe modul diferenţial, cu punctul  conectat la masă, impedanţa de intrare diferenţială este afectată de rezistenţele  şi . Dacă  impedanţa de intrare diferenţială măsurată cu schema din fig. 10.5 va fi (( (10.37) şi se determină cu relaţia  (10.38).

Pentru modul de excitaţie comun, cele două baze sunt cuplate împreună pe curent alternativ, rezistenţele  şi ce apar în paralel vor fi folosite pentru măsurarea impedanţei de intrare pe modul comun, prin excitarea pe borna , conform relaţiei (( (10.39).

11. Ca o ilustrare a felului în care amplificatorul diferenţial rejectează semnalele de mod comun, se determină experimental coeficientul de rejecţie a tensiunii de alimentare, definit conform relaţiei  (10.40), unde  este variaţia diferenţei dintre tensiunile continue de le bornele de ieşire ale amplificatorului diferenţial obţinută pentru o variaţie  a tensiunii de alimentare.

# DESFĂŞURAREA LUCRĂRII

1. Se identifică schema din fig.10.7, precizând valorile tuturor elementelor din circuit. Amplificatorul diferenţial este realizat cu tranzistoarele  şi , cu rezistenţele  şi  în emitoare şi cu un singur circuit de polarizare a bazelor (,,  şi  ) şi având cuplajul realizat cu un generator de curent constant, funcţie îndeplinită de tranziatorul .

Coeficientul de rejecţie a modului comun poate fi modificat prim modificarea rezistentei de cuplaj ; în paralel cu generatorul de curent (ce oferă o rezistenţă de cuplaj foarte mare) se pot cupla la masă, prin condensatorul , rezistenţe diferite.

Pentru obţinerea tensiunilor în antifază, se foloseşte circuitul defazor realizat cu tranzistorul  cu sarcini egale în emitor şi în colector; pentru a obţine şi rezistenţa de ieşire echivalente cât mai apropiate la cele două ieşiri ale defazorului, se introduce rezistenţa R, care va fi folosită şi pentru măsurarea impedanţei de intrare diferenţiale.

2. Se alimentează circuitul cu =18 V (la borna 2 fată de masă). Se măsoară punctele statice de funcţionare ale celor patru tranzistoare. Tranzistoarele folosite sunt de tipul BC 172 şi au ( 330. Se determină pantele tranzistoarelor  şi , se calculează parametrii   cu ajutorul relaţiilor (10.20) şi (10.22), şi apoi se estimează cu relaţiile (10.11) şi (10.19) amplificarea de tensiune  şi impedanţa de intrare .

3. Se aplică semnal sinusoidal la intrarea circuitului defazor (borna 3) cu frecvenţa de 1 kHz şi cu valoarea eficace de 20 mV. Se măsoară tensiunile la bornele de ieşire (bornele 4 şi 5) cu un milivoltmeru de curent alternativ, constatându-se egaliatatea valorilor eficace şi se verifică faptul că cele două tensiuni sunt în antifază, cu un osciloscop cu două canale sau cu un osciloscop cu un singur canal, sincronizat din exterior.

4. Se măsoară amplificarea de tensiune  şi impedanţa de intrare pentru amplificatorul format cu tranzistorul  în montaj  emitor la masă (mărimi ce vor interveni în calculul parametrilor amplificatorului diferenţial). Pentru aceasta, se cuplează prin condensatorul  la masă colectorul generatorului de curent (legând împreună bornele 12 şi  17), ceea ce face ca cele două tranzistoare să funcţioneze ca amplificatoare separate cu emitorul la masă. Borna 11 se conectează la masă, se leagă împreună bornele 5 şi 6 şi se aplică la intrarea circuitului defazor un semnal sinusoidal de frecvenţă 1 kHz şi cu o amplitudine ce determină =20 mV. Se măsoară tensiunile ,  şi  şi apoi se calculează :  şi . Se calculează .

Dacă se efectuează măsurători şi pentru amplificatorul realizat cu tranzistorul , rezultatele obţinute vor fi apropiate. Se compară rezultatele cu valorile calculate pentru  la punctul precedent.

Se deconectează condensatorul .

5. Cu borna 11 la masă, se excită simetric amplificatorul diferenţial conectând bornele 5 şi 6 împreună ca şi bornele 4 şi 7. Se măsoară tensiunile de la intrări (bornele 6 şi 7) care trebuie să fie e=20 mV şi tensiunile de la ieşiri  la borna 8 şi  la borna 9. Se vizualizează tensiunile  şi   şi se constată că sunt în antifază.

Se verifică relaţiile (10.24) şi (10.25)

Se măsoară tensiunea de mod comun, , la borna 10, pentru două valori ale coeficientului de rejecţie a modului comun, obţinute cu  (generator de curent constant) şi cu =47 ( (legând rezistenţa de 47 ( la borna 12, deci, prin condensatorul , la masă, în paralel cu generatorul de curent).

6. Cu condensatorul C în continuare la masă (borna 11 cotectată la masă), se excită nesimetric amplificatorul diferenţial (borna 7 la masă şi bornele 5 şi 6 legate împreună). Pentru =20 mV, se măsoară tensiunile de ieşire,  şi , constatându-se reducerea la jumătate a amplitudinii faţă de cazul precedent.

Se vor ridica curbele , ,  pentru cele 5 valori ale coeficientului de rejecţie a modului comun, r, obţinute pentru cele 5 valori ale rezistenţei de cuplaj. Se trasează variaţia celor trei tensiuni în funcţie de r pe acelaşi grafic, la scară semilogaritmică, marcând pe grafic şi punctele teoretice ce rezultă din relaţiile (10.28), (10.29) şi (10.30), în care aplificare de tensiune, , are valoarea măsurată la punctul 4 iar r  se calculează cu relaţia  (10.12) unde parametrul   este înlocuit cu , măsurat la punctul 4.

Cu acelaşi montaj se măsoară impedanţa de intrare pe modul difernţial, pentru  : .

Se calculează apoi  din relaţia (10.37).

Se măsoară, în mod analog, , pentru care  trebuie să se obţină o valoare apropiată de .

Se verifică relaţia (10.32) , unde  este valoarea măsurată la punctul 4.

7 Se excită aplificatorul diferenţial pe modul comun cuplând bornele 6 şi 7 împreună, semnalul sinusoidal de valoare eficace =1 V aplicându-se la borna 11 de la borna 5; se măsoară tensiunile  şi  precum şi  şi se verifică relaţia(10.33). Măsurătorile se fac pentru toate valorile lui  şi se reprezintă grafic dependenţa tensiunilor de ieşire de coeficientul de rejecţie a modului comun (la scară semilogaritmică).

Se confruntă valorile coeficientului de rejecţie a modului comun determinate teoretic cu relaţia (10.12) cu valorile măsurate deduse din relaţia(10.36). Se vor explica diferenţele constatate.

Se determină impedanţa de intrare pe modul comun măsurând tensiunile la bornele 5 şi 6. În relaţia (10.39)  se vor lua  şi  . Măsurătorile se vor face pentru toate valorile coeficientului de rejecţie a modului comun şi se va verifica relaţia (10.34). Se va trasa grafic dependenţa impedanţei de intrare pe modul comun de coeficientului de rejecţie a modului comun, r.

8. Se măsoară difernţa dintre tensiunile continue de la cele două borne de ieşire, în absenţa semnalului; se micşorează tensiunea de alimantare cu =1 V (variaţie care nu afectează prea mult punctele statice de funcţianare ale tranzistoarelor) şi se măsoară din nou diferenţa dintre cele două tensiuni. Se calculează coeficientul de rejecţie a tensiunii de alimantare cu relaţia (10.40).

9. Referatul va conţine

- schema electrică a montajului, valorile tuturor elementelor;

- rezultatele măsurătorilor privind punctele statice de funcţionare, calculul parametrilor ,  şi ;

- rezultatele măsurătorilor privind mărimile  şi , compararea rezultatelor cu cele teoretice;

- rezultatele măsurătorilor privind amplificatorul diferenţial, graficele , şi , rezultatele măsurătorilor asupra impedanţei de intrare diferenţiale;

- rezultatele măsurătorilor asupra amplificatorului diferenţial excitat pe mod comun, curbele  şi  precum şi valorile teoretice calculate pentru aceaste mărimi;

- valoarea coeficientului de rejecţie a sursei de alimentare.