CIRCUITE BASCULANTE CU ELEMENTE DISCRETE

1. Scopul lucr`rii: [n lucrare sunt testate un circuit basculant monostabil ]i un circuit basculant astabil, ambele realizate cu tranzistoare bipolare, cu cuplaje colector baz`; se urm`re]te m`surarea formelor de und` [n diferite puncte ale montajelor (amplitudine, durat`, fronturi), dependen\a impulsurilor generate de elementele circuitului precum ]i experimentarea unor circuite de declan]are a circuitului basculant monostabil.

2. Circuitul basculant monostabil cu cuplaj colector-baz` are schema de principiu reprezentat` [n fig. 20.1, iar formele de und` rezultate [n diferite puncte, [n urma aplic`rii unui impuls de declan]are, sunt reprezentate [n fig. 20.2.

Fig. 20.1

Fig. 20.2

{n starea stabil` (de a]teptare), tranzistorul T2  este [n conduc\ie (deoarece are baza cuplat` la un poten\ial pozitiv, Vcc, prin rezisten\a Rb), de obicei, la satura\ie, iar tranzistorul T1 este blocat datorit` tensiunii de ie]ire V0 care are o valoare mic`, VCEsat ]i datorit` tensiunii de polarizare VBB (negative). Aceast` stare este condi\ionat` de rela\iile:

(20.1)

([n absen\a unei sarcini care s` [ncarce suplimentar tranzistorul T2)

(20.2)

unde VBE0 este tensiunea de deschidere a tranzistorului T1.

{n starea cvasistabil`, ob\inut` [n urma unui impuls de declan]are care provoac` schimbarea st`rii tranzistoarelor, tranzistorul T2 este blocat datorit` saltului de tensiune, negativ, de pe baza sa, transmis din colectorul tranzistorului T1 prin capacitatea C, iar tranzistorul T1 este [n satura\ie. Pentru ca tranzistorul T1 s` func\ioneze la satura\ie, este necesar` [ndeplinirea condi\iei:

(20.3)

{n starea cvasistabil`, capacitatea C se [ncarc` de la sursa de alimentare Vcc prin rezisten\a Rb ]i prin tranzistorul T2 saturat
]i determin` varia\ia tensiunii de pe baza tranzistorului T2 dup` legea:

VB2(t) = Vcc + (VBE - 2Vcc) exp(-t/()			(20.4)

cu:	( = Crb								(20.5)

Prin cre]terea tensiunii pe baza tranzistorului T2, se va atinge tensiunea de deschidere a acestuia; [n urma deschiderii tranzistorului T2, tranzistorul T1 iese ]i el din satura\ie ]i se [nchide bucla de reac\ie pozitiv` din circuit care duce la revenirea [n starea ini\ial`.

Durata impulsului generat se calculeaz` cu rela\ia:

(20.6)

Impulsul de la ie]irea circuitului (considerat` la colectorul tranzistorului T2) va avea amplitudinea:

(20.7)

]i frontul cresc`tor:

tf+ ( 2,3(C1Rc2							(20.8)

Capacitatea C1, cuplat` [n paralel pe rezisten\a R1, are rolul de a accelera procesele de comutare ale tranzistorului T2.

Timpul de revenire al schemei, necesar pentru re[nc`rcarea capacit`\ii C ]i pus [n eviden\` pe tensiunea din colectorul tranzistorului T1, va fi:

trev ( 2,3 nc1C							(20.9)

3. Mic]orarea timpului de revenire al schemei se face prin mic]orarea rezisten\ei de colector Rcl (mic]orare limitat` de [ndeplinirea condi\iei de satura\ie a tranzistorului T1), prin divizarea rezisten\ei Rc1 [n dou` rezisten\e [nseriate (dar se mic]oreaz` ]i durata impulsului), prin introducerea unui circuit de limitare a excursiei de tensiune pe colectorul tranzistorului T1 (dar se mic]oreaz` amplitudinea impulsului disponibil la aceast` ie]ire ]i durata impulsului) sau prin cuplarea capacit`\ii C la colectorul tranzistorului T1 printr-un repetor pe emitor, ca [n fig. 20.3. {n acest ultim caz, timpul de revenire se mic]oreaz` foarte mult, devenind:

(20.10)

unde  este rezisten\a de intrare a tranzistorului T3, mediat`, av@nd [n vedere modificarea curentului prin tranzistor.

4. Declan]area circuitului basculant monostabil se poate face fie cu impulsuri pozitive aplicate pe baza tranzistorului T1, blocat, ob\inute printr-un circuit de derivare ]i de limitare, ca [n fig. 20.4.b,

fie prin impulsuri negative, aplicate pe baza tranzistorului T2, saturat, ob\inute printr-un circuit de derivare ]i de limitare, ca [n fig. 20.4.a. Duratele impulsurilor de declan]are sunt determinate de timpul necesar scoaterii din satura\ie a tranzistorului T2 ]i debloc`rii tranzistorului T1.

Fig. 20.3					a)

Fig. 20.4

b)

5. Pentru circuitul basculant astabil cu cuplaj colector-baz` reprezentat [n fig. 20.5, formele de und` [n diferite puncte ale schemei sunt desenate [n fig. 20.6.

Fig. 20.5

Fig. 20.6

Dac` sunt [ndeplinite condi\iile:

trev1 = tf1+ < T1		]i	trev2 < T2			(20.11)

se deduc duratele st`rilor cvasistabile ale circuitului:

T1 = Rb1C2 ln 2							(20.12)

T2 = Rb2C1 ln 2							(20.13)

Timpii de revenire, pentru tensiunile din colectoare, vor fi:

trev1 = tf1+ ( 2,3 Rc1C1	]i					(20.14)

trev2 = 2,3 R’’c2C2							(20.15)

Frontul anterior al impulsului generat la ie]irea colectorului tranzistorului Tb va fi abrupt, deoarece circuitul de re[nc`rcare a capacit`\ii C2 este separat de circuitul de ie]ire prin dioda de
izolare D.

Frecven\a impulsurilor generate va fi:

(20.16)

6. {n starea de conduc\ie, ambele tranzistoare lucreaz` [n regiunea de satura\ie dac` sunt [ndeplinite condi\iile:

(20.17)

(20.18)

7. At@t pentru circuitul basculant monostabil c@t ]i pentru circuitul basculant astabil, [n cazul [n care saltul de tensiune negativ` din baza tranzistorului dep`]e]te tensiunea de str`pungere, acesta se deschide ca o diod` stabilizatoare de tensiune ]i modific` (mic]oreaz`) durata impulsului generat.

DESF~}URAREA LUCR~RII

1. Se identific` montajul din fig. 20.7 [n care circuitul

basculant monostabil cu cuplaj colector-baz` este realizat cu tranzistoarele T1 ]i T2, circuitele de declan]are sunt realizate cu grupurile Cd’, Rd’ ]i D’ respectiv Cd”, Rd” ]i D”, iar tranzistorul T3 este folosit ca repetor pe emitor pentru cuplarea capacit`\ii C la baza tranzistorului T2.

Fig. 20.7

2. Pentru valorile tipice ale factorului de curent al tranzistoarelor folosite, BC 172 A (din anex`), se verific` condi\iile de func\ionare ale circuitului, pentru Vcc = 8 V ]i VBB = 2 V, cu rela\iile (20.1), (20.2) ]i (20.3).

Se calculeaz` durata impulsului pentru cele dou` valori extreme ale rezisten\ei Rb (av@nd [n vedere c` valoarea poten\iometrului P este 10 k(), cu rela\ia (20.6) ]i timpul de revenire, cu ]i f`r` repetor pe emitor, cu rela\iile (20.9) ]i (20.10).

3. Se conecteaz` capacitatea C la colectorul tranzistorului T1 (bornele 8 ]i 10 cuplate [mpreun`) ]i se alimenteaz` schema cu
Vcc = 8 V (la borna 2) ]i VBB = 2 V (la borna 3). Se verific` st`rile celor dou` tranzistoare m`sur@nd, cu osciloscopul, tensiunile pe cele dou` colectoare.

Se aplic` impulsuri de declan]are pe baza tranzistorului T1 (la borna 4) cu frecven\a mai mic` dec@t frecven\a maxim` posibil`,

calculabil` cu rela\ia: , ]i se vizualizeaz` formele de und` la ie]ire (borna 6), pe baza tranzistorului T2 (borna 7) ]i pe colectorul tranzistorului T1 (borna 8).  Se m`soar` Tmin, Tmax, trev, tf+ ]i V0; se deseneaz` formele de und`.

Cu Rb = Rbmax ]i cu impulsuri de declan]are de 1 (sec, se m`re]te frecven\a de declan]are ]i se constat` influen\a ei asupra duratei impulsurilor generate, dac` 1/Tmax < f < faux.

4. Se determin` influen\a tensiunii de alimentare a circuitului (Vcc) asupra duratei impulsului generat. Se vizualizeaz` tensiunea de ie]ire ]i tensiunea pe baza tranzistorului T2 determin@nd tensiunea de alimentare pentru care jonc\iunea baz`-emitor a tranzistorului T2 se deschide ca diod` stabilizatoare de tensiune [n urma saltului de tensiune negativ` primit dup` declan]area circuitului.

5. {n condi\iile normale de polarizare, se fixeaz` amplitudinea impulsului de comand` la 3 V ]i se determin` durata minim` a impulsurilor de declan]are. Apoi se fixeaz` durata impulsului de declan]are la 500 nsec ]i se determin` amplitudinea lui minim` pentru declan]are.

Se repet` m`sur`torile pentru circuitul de declan]are cu impulsuri negative (aplicate la borna 5).

6. Se cupleaz` capacitatea C prin repetorul pe emitor (se conecteaz` [mpreun` bornele 9 ]i 10). Se aplic` impulsuri de declan]are, se vizualizeaz` formele de und` ]i se m`soar` parametrii impulsurilor generate, ca la punctul 3.

7. Se identific` circuitul din fig. 20.8 ]i, pentru valorile factorilor de curent ai tranzistoarelor utilizate, BC 172 A (din anex`), se verific` condi\iile de satura\ie ale tranzistoarelor cu rela\iile (20.17) ]i (20.18). Se va lua Vcc = 8 V.

Cu valorile numerice ale elementelor din schem` se calculeaz` T1, T2max, T2min ]i timpii de revenire pentru cele dou`

Fig. 20.8

valori extreme ale rezisten\ei Rb2; se vor folosi rela\iile (20.12), (20.13), (20.14) ]i (20.15).

8. Se alimenteaz` schema cu Vcc = 8 V. Se vizualizeaz` ]i se deseneaz` formele de und` [n bazele ]i [n colectoarele tranzistoarelor precum ]i la borna 7. Se m`soar` duratele impulsurilor generate, fronturile ]i timpii de revenire, complet@nd tabelul 1.

| Rb2 | C2 | Rb2 | C2 | T1 | T2 | trev1 | trev2 | t+f2 | f | V0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k( | nF | (sec | (sec | (sec | (sec | nsec | kHz | V |  |
|  | C2’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | calc |
| Rb2min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m`s |
|  | C2’+C2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | calc |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m`s |
|  | C2’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | calc |
| Rb2max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m`s |
|  | C2’+C2” |  |  |  |  |  |  |  |  |  | calc |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m`s |

9. Cu Rb2min ]i C2 = C2’ se modific` tensiunea de alimentare [ntre 3 ]i 15 V. Se m`soar` frecven\a de oscila\ie a multivibratorului (prin m`surarea perioadei impulsurilor ob\inute la colectorul tranzistorului T2) ]i se explic` de ce aceasta depinde de tensiunea de alimentare a circuitului.

10. Referatul va con\ine:

- schemele circuitelor basculante monostabile realizate ]i testate;

- formele de und` m`surate [n colectoarele tranzistoarelor ]i [n baza tranzistorului T2;

- m`sur`torile asupra duratei impulsurilor, a timpului de revenire ]i a fronturilor impulsului generat;

- s` se explice care este efectul temperaturii asupra parametrilor impulsului generat;

- s` se deseneze ]i alte scheme de reducere a timpului de revenire ([n afara celei studiate [n lucrare);

- schema circuitului basculant astabil studiat [n lucrare;

- formele de und` m`surate [n colectoarele ]i [n bazele tranzistoarelor circuitului;

- tabelul 1 cu rezultatele m`sur`torilor ]i calculelor efectuate cu rela\iile (20.12), (20.13), (20.14), (20.15) ]i (20.16);

- explicarea influen\ei tensiunii de alimentare asupra frecven\ei impulsurilor generate;

- cum se poate modifica, [n limite foarte mari, factorul de umplere al impulsurilor generate?

- care este influen\a factorului de curent al tranzistorului asupra formelor de und`?