AMPLIFICATOR DE SEMNAL MIC

Amplificatorul de semnal mic în conexiune emitor-comun.

Schema electrică se prezintă pe figura următoare. Condensatoarele de cuplaj au rolul de a filtra componenta de curent continuu, respectiv de a lăsa să treacă semnalul variabil care trebuie amplificat. Condensatorul din emitor devine scurtcircuit la frecvenţa de lucru, punând la masă emitorul de unde şi denumirea conexiunii: emitor comun (EC).

Schema echivalentă în care am înlocuit tranzistorul cu schema echivalentă cu parametrii hibrizi:

Amplificarea în tensiune: , unde . Cum de obicei parametrul h0 are valori foarte mici, expresia devine . Deci amplificarea în tensiune va deveni: .

Caracteristica de transfer (amplificarea):

Se fixează semnal de intrare de frecvenţă constantă (de ex. 1kHz) şi se variază semnalul de intrare, măsurându-se şi semnalul de ieşire. Măsurătorile se fac în domeniul de tensiuni de intrare în care nu apar distoprsiuni în semnal de ieşire.

| Tabelul 1 |
| --- |
| Uin[V] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 69 | 75 | 78 |  |
| Uout[V] | 2 | 2,8 | 4 | 5,2 | 6 | 7,2 | 9,2 | 11 | 12 | 14 | 15,5 | 17 | 17,5 |  |
| A=Uout/Uin | 0,400 | 0,280 | 0,266 | 0,260 | 0,240 | 0,240 | 0,262 | 0,275 | 0,266 | 0,254 | 0,238 | 0,226 | 0,224 |  |
| AdB=20lgA | -7,94 | -11,04 | -11,5 | -11,7 | -12,38 | -12,38 | -11,62 | -11,2 | -11,5 | -11,9 | -12,46 | -12,9 | -12,98 |  |

Se va reprezenta grafic AdB= AdB(Uin).

Caracteristica de frecvenţă:

Se fixează o valoare constantă pentru semnalul de intrare şi se variază frecvenţa acestuia conform tabelului de mai jos. Uin=30[V]

| Tabelul 2 |
| --- |
| fin[Hz] | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 10000 | 50000 | 100000 | 200000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 |
| uout[V] | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4 | 3 |
| AdB=20lgA | -13,96 | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -10,44 | -12,04 | -13,96 | -14,74 | -15,58 | -17,52 | -20 |

Se va reprezenta grafic AdB= AdB(logfin).